Příloha č. 1 - Technická specifikace

- Klasický notebook s příslušenstvím (operační systém, optická myš, nylonová brašna)

Výrobce notebooku:				uvede uchazeč

Přesné typové označení notebooku:	uvede uchazeč

Počet kusů: 					6 ks

Notebook musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného notebooku |
| --- | --- | --- |
| Procesor | minimálně 4000 bodů v dle benchmark testu PassMark – CPU Mark – viz http://www.cpubenchmark.net | uchazeč uvede hodnotu |
| Grafická karta | min. integrovaná | uvede uchazeč |
| Velikost operační paměti | min. 8 GB DDR3 | uchazeč uvede hodnotu |
| Úhlopříčka displeje | 15.6 palce | uchazeč uvede hodnotu |
| Rozlišení displeje | min. 1366 x 768 | uchazeč uvede hodnotu |
| Typ displeje | matný | uvede uchazeč |
| Velikost pevného disku | min. 500 GB | uchazeč uvede hodnotu |
| Otáčky pevného disku | min. 7200 ot/min | uchazeč uvede hodnotu |
| Vypalovací mechanika DVD +/- RW | Ano | uvede uchazeč |
| Wi-Fi | Ano | uvede uchazeč |
| Síťová karta - RJ45 | Ano | uvede uchazeč |
| Numerická klávesnice | Ano | uvede uchazeč |
| Vstupní a výstupní porty | Síťový konektor (RJ-45), Min. 2x USB 3.0, HDMI, Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon, VGA, Čtečka paměťových karet (min. SD/SDHC/MMC) | uchazeč uvede porty |
| Interní reproduktory – min. 2x stereo | Ano | uvede uchazeč |
| Interní mikrofon s redukcí šumu | Ano | uvede uchazeč |
| Polohovací zařízení - Touchpad | Ano | uvede uchazeč |
| Myš (černá, min. 2 tlačítková s kolečkem, laserová, USB, připojení kabelem, záruční oprava myši výměnným způsobem) | Ano | uvede uchazeč |
| Brašna (černá, materiál nylon, pro notebooky do 16", pouzdro zajistí ochranu proti poškrábání a drobnému poškození, široký zip s ochranou proti poškrábání notebooku, ucha všitá nebo s kovovými přezkami) | Ano | uvede uchazeč |
| Záruční doba min. 24 měsíců, servis na místě u zákazníka do 7 dnů od nahlášení závady | Ano | uvede uchazeč |
| V ceně je požadováno ověření kompatibility komponentů, sestavení, oživení a zahoření nového počítače | Ano | uvede uchazeč |
| Operační systém Windows 8.1 Professional (64Bit) Czech - z důvodu kompatibility se stávajícím systémem a vyškolení zaměstnanců na tento systém | Ano | uvede uchazeč |

- Klasický notebook s příslušenstvím a dokovací stanicí (optická myš, nylonová brašna, externí klávesnice, dokovací stanice)

Výrobce notebooku:				uvede uchazeč

Přesné typové označení notebooku:	uvede uchazeč

Počet kusů: 					3 ks

Notebook musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného notebooku |
| --- | --- | --- |
| Procesor | minimálně 4200 bodů v dle benchmark testu PassMark – CPU Mark – viz http://www.cpubenchmark.net | uchazeč uvede hodnotu |
| Grafická karta | min. integrovaná | uvede uchazeč |
| Velikost operační paměti | min. 8 GB DDR3 | uchazeč uvede hodnotu |
| Úhlopříčka displeje | min. 15.6 palce | uchazeč uvede hodnotu |
| Rozlišení displeje | min. 1366 x 768 | uchazeč uvede hodnotu |
| Typ displeje | matný | uvede uchazeč |
| Velikost pevného disku | min. 500 GB | uchazeč uvede hodnotu |
| Otáčky pevného disku | min. 7200 ot/min | uchazeč uvede hodnotu |
| Vypalovací mechanika DVD +/- RW | Ano | uvede uchazeč |
| Wi-Fi | Ano | uvede uchazeč |
| Síťová karta - RJ45 | Ano | uvede uchazeč |
| Numerická klávesnice | Ano | uvede uchazeč |
| Vstupní a výstupní porty | Síťový konektor (RJ-45), Min. 2x USB 3.0, HDMI, Kombinovaný konektor typu jack pro stereo sluchátka/mikrofon, VGA, Čtečka paměťových karet (min. SD/SDHC/MMC) | uchazeč uvede porty |
| Interní reproduktory | Ano | uvede uchazeč |
| Interní mikrofon | Ano | uvede uchazeč |
| Dokovací stanice | Ano | uvede uchazeč |
| Myš (černá, min. 2 tlačítková s kolečkem, laserová, USB, připojení kabelem, záruční oprava myši výměnným způsobem) | Ano | uvede uchazeč |
| Klávesnice (černá, QWERTZ, USB, připojení kabelem, záruční oprava myši výměnným způsobem) | Ano | uvede uchazeč |
| Brašna (černá, materiál nylon, pro odpovídající velikost notebooku, pouzdro zajistí ochranu proti poškrábání a drobnému poškození, široký zip s ochranou proti poškrábání notebooku, ucha všitá nebo s kovovými přezkami) | Ano | uvede uchazeč |
| Záruční doba min. 24 měsíců, servis na místě u zákazníka do 7 dnů od nahlášení závady | Ano | uvede uchazeč |
| V ceně je požadováno ověření kompatibility komponentů, sestavení, oživení a zahoření nového počítače | Ano | uvede uchazeč |
| Operační systém Windows 8.1 Professional (64Bit) Czech - z důvodu kompatibility se stávajícím systémem a vyškolení zaměstnanců na tento systém | Ano | uvede uchazeč |

- Balík kancelářských programů

Výrobce:			uvede uchazeč

Přesné typové označení:	uvede uchazeč

Počet licencí: 			9 ks, školní licence, bez časového omezení

Specifikace software:

| Software | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Uchazeč uvede, zda nabízený software splňuje požadavky zadavatele (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Balík kancelářských programů | textový procesor tabulkový kalkulátor e-mailový klient program pro vytváření prezentací plně kompatibilní s programy MS Word 2013, MS Excel 2013, MS Outlook 2013, MS PowerPoint 2013 jazyková verze česká, podpora OS Windows 8.1 32/64 bitový a vyšší, licence umožňuje přenos softwaru na jiný počítač (např. ze starého PC na nové), licence časově neomezená | uvede uchazeč |

- Antivirový software

Výrobce:			uvede uchazeč

Přesné typové označení:	uvede uchazeč

Počet licencí: 			9 ks, školní licence, bez časového omezení

Specifikace software:

| Software | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Uchazeč uvede, zda nabízený software splňuje požadavky zadavatele (ANO/NE) |
| --- | --- | --- |
| Antivirový software | jazyková verze česká, podpora OS Windows 8.1 32/64 bitový a vyšší, licence umožňuje přenos softwaru na jiný počítač (např. ze starého PC na nové), platnost licence min. 12 měsíců | uvede uchazeč |

- Monitor

Výrobce monitoru:				uvede uchazeč

Přesné typové označení monitoru:		uvede uchazeč

Počet kusů: 					3 ks

Monitor musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného notebooku |
| --- | --- | --- |
| Nativní rozlišení | min. 1920 x 1080 | uchazeč uvede hodnotu |
| Technologie obrazovky | IPS panel, LED podsvícení | uvede uchazeč |
| Velikost obrazovky | min. 21,5 palců | uchazeč uvede hodnotu |
| Reproduktory | Ano | uvede uchazeč |
| Vstupní porty | D-sub, HDMI | uchazeč uvede porty |
| Příslušenství: VGA kabel, napájecí kabel | Ano | uvede uchazeč |
| Záruční doba | min. 24 měsíců | uvede uchazeč |